Техническое задание

на право заключения договора на поставку оборудования по титулу

«Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная" (1 пусковой этап)».

- Заказчик намерен приобрести следующее оборудование:

| № | Наименование ПС | Наименование оборудования | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Тех. требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 500 кВ Белозерная | ВЧ заградитель I=2000А, L=0,5мГн | ВЗ-2000-0,5 У1 (160-1000кГц) | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 2 | ПС 500 кВ Белозерная | Фильтр присоединения C=4650 пФ | ФП-4650 УХЛ1 | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 3 | ПС 500 кВ Белозерная | Фильтр присоединения C=3200 пФ | ФП-3200 УХЛ1 | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 4 | ПС 500 кВ Белозерная | Разделительный фильтр | РФ | шт. | 4 | Указаны в приложении |
| 5 | ПС 500 кВ Белозерная | Разъединитель однополюсный | РВО-10/400 УХЛ2 | шт. | 2 | Указаны в приложении |
| 6 | ПС 500 кВ Белозерная | Конденсатор связи | СМП(В)-110/√3-6,4 ХЛ1 | шт. | 2 | Указаны в приложении |
| 7 | ПС 500 кВ Белозерная | ВЧ аппаратура передачи сигналов и команд РЗиПА (передатчик) | АКА Кедр Тх32к (ВЧ) | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 8 | ПС 500 кВ Белозерная | ВЧ аппаратура передачи сигналов и команд РЗиПА (приемник) | АКА Кедр Rх32к (ВЧ) | шт. | 2 | Указаны в приложении |
| 10 | ПС 500 кВ Белозерная | ВЧ аппаратура передачи сигналов и команд РЗиПА по ВОЛС (передатчик) | АКА Кедр Тх32к (ОК) | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 11 | ПС 500 кВ Белозерная | ВЧ аппаратура передачи сигналов и команд РЗиПА по ВОЛС (приемник) | АКА Кедр Rх32к (ОК) | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 12 | ПС 500 кВ Белозерная | Шкаф ПА | ШЭ-200-АКА Тх/Rх | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 13 | ПС 500 кВ Белозерная | Шкаф ПА | ШЭ-200-АКА Тх/Rх ВОЛС | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 14 | ПС 500 кВ Белозерная | Шкаф ПА | ШЭ-200-АКА Rх | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 15 | ПС 220 кВ Мираж | ВЧ заградитель I=1250А, L=0,5мГн | ВЗ-1250 | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 16 | ПС 220 кВ Мираж | Фильтр присоединения C=3200 пФ | ФП-3200 УХЛ1 | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 17 | ПС 220 кВ Мираж | Разъединитель однополюсный | РВО-10/400 УХЛ2 | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 18 | ПС 220 кВ Мираж | Конденсатор связи | СМП(В)-110/√3-6,4 ХЛ1 | шт. | 2 | Указаны в приложении |
| 19 | ПС 220 кВ Мираж | ВЧ аппаратура передачи сигналов и команд РЗиПА (приемник) | АКА Кедр Rх32к (ВЧ) | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 20 | ПС 220 кВ Мираж | Шкаф ПА | ШЭ-200-АКА Rх | шт. | 1 | Указаны в приложении |
| 21 | ПС 220 кВ Мираж | Разделительный фильтр | РФ | шт. | 2 | Указаны в приложении |

- Требования к поставляемому оборудованию:

поставляемое оборудование по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду оборудования и подтверждается соответствующим сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Поставляемое оборудование (в том числе и российских производителей) должно иметь  Заключение аттестационной комиссии согласно "Методике проведения аттестации оборудования, технологий, материалов и систем в электросетевом комплексе", введенному в действие Приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 20.08.2012 г.  №484/401 и быть рекомендовано для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

- Требования к участникам открытого запроса предложений:

в конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Наличие положительного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС": не менее 5-ти реализованных договоров поставки за последние 5 лет.

- Затраты по доставке продукции:

cилами и средствами поставщика до ПС, расположенной по адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский административный округ – Югра, Нижневартовский район, ПС 500 кВ Белозерная.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до ПС и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Наименование и адрес грузополучателя:

Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Западно-Сибирская СПБ, 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 11/2.

- Срок поставки: 	30 августа 2013г.

- Приложение: 	Опросные листы на оборудование ВЧ связи.